Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района

«Перемышльский район»

от « 01» апреля 2020г. № 249

Схема теплоснабжения сельского поселения «село Корекозево»  до 2028 года

(актуализация на 2021г.)

Схема теплоснабжения сельского поселения «село Корекозево»  до 2028 года

(актуализация на 2021г.)

# Оглавление

Ведение.	6

Общая часть	9

Характеристика системы теплоснабжения сельского поселения «Село Корекозево»	9

Система теплоснабжения от Котельной с.Корекозево	12

Раздел 1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, сельского округа 	14

1.1.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода 	 14

Раздел 2.	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тепловой нагрузки потребителей	17

  - Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предлагаемого к новому строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 	 17

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия 	 18

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	18

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода 	 19

Раздел 3.	Перспективные балансы теплоносителя.	24

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 	 24

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 	 24

  - Раздел 4.  Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, сельского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 	 25

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 	 25

  - Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 	 26

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно26

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода	26

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода 	 27

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода 	 27

  - Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода 	 28

  - Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 	 31

Раздел 5.	Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей	31

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов) 	 31

  - Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, сельского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку 	 31

Раздел 6.	Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 32

Раздел 7.	Перспективные топливные балансы	34

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, сельского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода 	 34

  - Расчетные запасы резервного топлива	35

Раздел 8.	Инвестиции в новое строительство	35

8.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода 	 36

Раздел 9.	Решение по определению единой теплоснабжающей организации	43

Раздел 10.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	42

Раздел 11.	Выявление бесхозных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию	44

Заключение	45

Список используемой литературы	47

Введение.

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов  представляет собой комплексную проблему, от правильного  решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства села принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико- экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания  в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения «Село Корекозево» до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план сельского поселения;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым;

- эксплуатационная документация (данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения нагрузки  из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый период работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выроботки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию  в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения,  в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

# Общая часть. Характеристика системы теплоснабжения сельского поселения «Село Корекозево»

МУП  «Перемышльтепло» отпускает тепловую энергию в сетевой воде потребителям с. Корекозево на нужды отопления административных, учебных и культурно-бытовых, торговых зданий села.

В 2014 г. Жилой фонд села переведен на индивидуальное поквартирное отопление. В связи с этим эксплуатация старой котельной стала не рентабельной.

В 2015 г. запущена в эксплуатацию новая котельная. Тепловая мощность котельной – 1300 кВт.

Отпуск тепла производится от  источника теплоты:

- Котельная (температурный график – 95/70 оС, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая),

Магистральные трубопроводы сетевой воды от указанного источника теплоты сельского поселения «Село Корекозево»  оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя.

Схема административного деления с. Корекозево с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов представлена на рис. 1.)

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения сельского поселения «Село Корекозево» представлена в табл. 1.1.

Таблица 1.1.

| Система теплоснабжения | Длина трубопроводов сети (двухтрубн.), м. | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная Корекозево | 1 366 | 819,6 |
| Итого | 1 366 | 819,6 |

Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения сельского поселения «Село Корекозево»  представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Система теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Присоединенная мощность на отопление и вентиляцию | Присоединенная мощность на ГВС | Суточные максимумы ГВС по данным учета | Тепловые потери через изоляцию | Тепловые потери с нормативными утечками сетевой воды | Итого |
| Котельная Корекозево | 0,1995 | - | - | 0,022 | - | 0,2215 |
| Итого | 0,1995 | - | - | 0,022 | - | 0,2215 |

Соотношение нагрузок отопления, вентиляции, ГВС и расчетных потерь в системах теплоснабжения сельского  поселения «Село Корекозево»  от всех источников теплоты представлено на рис. 1.3.

Структура тепловых потерь при выработке и передаче тепловой энергии

| Наименование котельной | Выработка тепловой энергии | Собственные нужды котельной | Потери тепловой энергии в сетях | Полезный отпуск тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % |
| Котельная Корекозево | 100 | 3-10 | 7-20 | 90-70 |

# Система теплоснабжения от Котельной Корекозево

Структура нагрузок системы теплоснабжения от Котельной Корекозево представлена в табл. 1.3.

Таблица 1.3.

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС средненедельная (закрытая схема) Гкал/ч | Суточные максимумы ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независима схема |  |  |  |  |
| Котельная Корекозево | 0,1995 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1995 |

Структура выработки тепловой энергии  Котельной представлено на рис. 1.4.

Схема теплоснабжения сельского поселения «село Корекозево » до 2028 года

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

0%	11%

0%

Присоединенная тепловая мощность на отопление и вентиляцию

Присоединенная тепловая мощность на ГВС

Собственные нужды

89%

Потери в тепловых сетях

Рис. 1.4. Структура выработки тепловой энергии Котельной Корекозево

# Раздел 1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, сельского округа

# 1.1.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Таблица 2.3.

| Источник теплоснабжения | Номер кадастрового квартала | Существующая нагрузка отопления и вентиляции Гкал/ч | Существующая нагрузка ГВС Гкал/ч | Тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Корекозево | - | 0,1995 | - | 0,1995 |

Схема административного деления с указанием объемов потребления тепловой энергии расчетных элементов территориального деления представлена на рис. 2.1.

Планируемые увеличения нагрузки на период 2015-2028 г.г. на котельной с. Корекозево

Таблица 2.4.

| Год ввода нагрузки | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Номер кадастро вого квартала | Подключаем ая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная - Кор. | - | 0,1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная – СПК |  | 0,0363 | - | 0,0363 | - | 0,0363 |  | 0,0363 |  |
| Котельная - ДМ | - | 0,0343 | - | 0,0343 | - | 0,0343 | - | 0,0343 | - |
| Котельная - ШК | - | 0,0978 | - | 0,0978 | - | 0,0978 | - | 0,0978 | - |
| Котельная - ДС | - | 0,0125 | - | 0,0125 | - | 0,0125 | - | 0,0125 | - |
| Котельная ---Лана | - | 0,0029 | - | 0,0029 | - | 0,0029 | - | 0,0029 | - |
| Котельная СП | - | 0,0114 | - | 0,0114 | - | 0,0114 | - | 0,0114 | - |
| Котельная - маг. | - | 0,0043 | - | 0,0043 | - | 0,0043 | - | 0,0043 | - |

Таблица 2.4.(продолжение)

| Год ввода нагрузки | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Номер кадастро вого квартала | Подключаем ая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная - Кор. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная – СПК «Корекозево» | - | 0,0363 | - | 0,0363 | - | 0,0363 | - | 0,0363 | - |
| Котельная - ДМ | - | 0,0343 | - | 0,0343 | - | 0,0343 | - | 0,0343 | - |
| Котельная - ШК | - | 0,0978 | - | 0,0978 | - | 0,0978 | - | 0,0978 | - |
| Котельная - ДС | - | 0,0125 | - | 0,0125 | - | 0,0125 | - | 0,0125 | - |
| Котельная ---Лана |  | 0,0029 |  | 0,0029 |  | 0,0029 |  | 0,0029 |  |
| Котельная СП |  | 0,0114 |  | 0,0114 |  | 0,0114 |  | 0,0114 |  |
| Котельная - маг. |  | 0,0043 |  | 0,0043 |  | 0,0043 |  | 0,0043 |  |

Таблица 2.4.(продолжение)

| Год ввода нагрузки | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Номер кадастро вого квартала | Подключаем ая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная - Кор. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная – СПК «Корекозево» | - | 0,0363 | - | 0,0363 | - | 0,0363 | - | 0,0363 | - |
| Котельная - ДМ | - | 0,0343 | - | 0,0343 | - | 0,0343 | - | 0,0343 | - |
| Котельная - ШК | - | 0,0978 | - | 0,0978 | - | 0,0978 | - | 0,0978 | - |
| Котельная - ДС | - | 0,0125 | - | 0,0125 | - | 0,0125 | - | 0,0125 | - |
| Котельная ---Лана |  | 0,0029 |  | 0,0029 |  | 0,0029 |  | 0,0029 |  |
| Котельная СП |  | 0,0114 |  | 0,0114 |  | 0,0114 |  | 0,0114 |  |
| Котельная - маг. |  | 0,0043 |  | 0,0043 |  | 0,0043 |  | 0,0043 |  |

Таблица 2.4.(продолжение)

| Год ввода нагрузки | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Номер кадастро вого квартала | Подключаем ая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаем ая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная - Кор. | - | - | - | - | - |
| Котельная – СПК «Корекозево» | - | 0,0363 | - | 0,0363 | - |
| Котельная - ДМ | - | 0,0343 | - | 0,0343 | - |
| Котельная - ШК | - | 0,0978 | - | 0,0978 | - |
| Котельная - ДС | - | 0,0125 | - | 0,0125 | - |
| Котельная ---Лана |  | 0,0029 |  | 0,0029 |  |
| Котельная СП |  | 0,0114 |  | 0,0114 |  |
| Котельная - маг. |  | 0,0043 |  | 0,0043 |  |

# Раздел 2.	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тепловой нагрузки потребителей

# Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предлагаемого к новому строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения с. Корекозево представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Система теплоснабжения | Площадь зоны действия источника теплоты по площадям кадастровых кварталов, км2 | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч | Среднее число абонентов | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | Материальная характеристика систем теплоснабжения, м2 | Число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя, руб/кВт ч | Расчетный перепад температур, оС | Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Корекозево | - | 0,1995 | 7 | - | 819,6 | - | - | 25 | - |

Ввиду неполноты предоставленной информации (площадь зоны действия источника теплоты, число использования максимума тепловой нагрузки, стоимость электроэнергии, стоимость выработки тепла, стоимость тепловых сетей) эффективный радиус котельных посчитать не представляется возможным.

# Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия

Основными потребителями тепла от Котельной Корекозево, с. Корекозево являются школа, административные здания. Увеличение зоны действия Котельной до 2028 года не планируется.

# Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными системами администрации сельского поселения.

Индивидуальные источники тепловой энергии в сельском поселении Корекозево используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде, а также в многоквартирных домах (домовые и поквартирные источники).

# Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Таблица 3.2.

| Наименование источника теплоснабжени я | Наименование основного оборудования котельной | Установленна я тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаема я тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственны е нужны | Располагаема я тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребител ей | Тепловые потери в тепловых сетях | Присоединенна я тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2015 год |
| Котельная–СПК | ТТС-650 | 0,04175 | 0,03799 | 0,000209 | 0,03778 | 0,0363 | 0,0000835 | 0,0363835 | 0,0013965 |
| Котельная - ДМ | ТТС-650 | 0,039445 | 0,03589 | 0,000197 | 0,03570 | 0,0343 | 0,0000789 | 0,0343789 | 0,0013211 |
| Котельная - ШК | ТТС-650 | 0,11247 | 0,102348 | 0,0005624 | 0,101785 | 0,0978 | 0,000225 | 0,098025 | 0,00376 |
| Котельная - ДС | ТТС-650 | 0,01438 | 0,0130813 | 0,000072 | 0,013001 | 0,0125 | 0,0000288 | 0,0125288 | 0,0004722 |
| Котельная ---Лана | ТТС-650 | 0,003335 | 0,003035 | 0,0000167 | 0,003018 | 0,0029 | 0,0000067 | 0,0029067 | 0,0001113 |
| Котельная СП | ТТС-650 | 0,01311 | 0,01193 | 0,0000656 | 0,011865 | 0,0114 | 0,0000262 | 0,0114262 | 0,0004388 |
| Котельная - маг. | ТТС-650 | 0,004945 | 0,0045 | 0,0000247 | 0,004475 | 0,0043 | 0,0000099 | 0,0043099 | 0,0001651 |
| Итого |  |  |  |  | 0,207689 | 0,1995 | 0,000459 | 0,199959 | 0,00773 |
| 2016 год |
| Котельная–СПК | ТТС-650 | 0,04175 | 0,03799 | 0,000209 | 0,03778 | 0,0363 | 0,0000835 | 0,0363835 | 0,0013965 |
| Котельная - ДМ | ТТС-650 | 0,039445 | 0,03589 | 0,000197 | 0,03570 | 0,0343 | 0,0000789 | 0,0343789 | 0,0013211 |
| Котельная - ШК | ТТС-650 | 0,11247 | 0,102348 | 0,0005624 | 0,101785 | 0,0978 | 0,000225 | 0,098025 | 0,00376 |
| Котельная - ДС | ТТС-650 | 0,01438 | 0,0130813 | 0,000072 | 0,013001 | 0,0125 | 0,0000288 | 0,0125288 | 0,0004722 |
| Котельная ---Лана | ТТС-650 | 0,003335 | 0,003035 | 0,0000167 | 0,003018 | 0,0029 | 0,0000067 | 0,0029067 | 0,0001113 |
| Котельная СП | ТТС-650 | 0,01311 | 0,01193 | 0,0000656 | 0,011865 | 0,0114 | 0,0000262 | 0,0114262 | 0,0004388 |
| Котельная - маг. | ТТС-650 | 0,004945 | 0,0045 | 0,0000247 | 0,004475 | 0,0043 | 0,0000099 | 0,0043099 | 0,0001651 |
| Итого |  |  |  |  | 0,207689 | 0,1995 | 0,000459 | 0,199959 | 0,00773 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |
| Котельная–СПК | ТТС-650 | 0,04175 | 0,03799 | 0,000209 | 0,03778 | 0,0363 | 0,0000835 | 0,0363835 | 0,0013965 |
| Котельная - ДМ | ТТС-650 | 0,039445 | 0,03589 | 0,000197 | 0,03570 | 0,0343 | 0,0000789 | 0,0343789 | 0,0013211 |
| Котельная - ШК | ТТС-650 | 0,11247 | 0,102348 | 0,0005624 | 0,101785 | 0,0978 | 0,000225 | 0,098025 | 0,00376 |
| Котельная - ДС | ТТС-650 | 0,01438 | 0,0130813 | 0,000072 | 0,013001 | 0,0125 | 0,0000288 | 0,0125288 | 0,0004722 |
| Котельная ---Лана | ТТС-650 | 0,003335 | 0,003035 | 0,0000167 | 0,003018 | 0,0029 | 0,0000067 | 0,0029067 | 0,0001113 |
| Котельная СП | ТТС-650 | 0,01311 | 0,01193 | 0,0000656 | 0,011865 | 0,0114 | 0,0000262 | 0,0114262 | 0,0004388 |
| Котельная - маг. | ТТС-650 | 0,004945 | 0,0045 | 0,0000247 | 0,004475 | 0,0043 | 0,0000099 | 0,0043099 | 0,0001651 |
| Итого |  |  |  |  | 0,207689 | 0,1995 | 0,000459 | 0,199959 | 0,00773 |
| 2017-2022 год |
| Котельная–СПК | ТТС-650 | 0,04175 | 0,03799 | 0,000209 | 0,03778 | 0,0363 | 0,0000835 | 0,0363835 | 0,0013965 |
| Котельная - ДМ | ТТС-650 | 0,039445 | 0,03589 | 0,000197 | 0,03570 | 0,0343 | 0,0000789 | 0,0343789 | 0,0013211 |
| Котельная - ШК | ТТС-650 | 0,11247 | 0,102348 | 0,0005624 | 0,101785 | 0,0978 | 0,000225 | 0,098025 | 0,00376 |
| Котельная - ДС | ТТС-650 | 0,01438 | 0,0130813 | 0,000072 | 0,013001 | 0,0125 | 0,0000288 | 0,0125288 | 0,0004722 |
| Котельная ---Лана | ТТС-650 | 0,003335 | 0,003035 | 0,0000167 | 0,003018 | 0,0029 | 0,0000067 | 0,0029067 | 0,0001113 |
| Котельная СП | ТТС-650 | 0,01311 | 0,01193 | 0,0000656 | 0,011865 | 0,0114 | 0,0000262 | 0,0114262 | 0,0004388 |
| Котельная - маг. | ТТС-650 | 0,004945 | 0,0045 | 0,0000247 | 0,004475 | 0,0043 | 0,0000099 | 0,0043099 | 0,0001651 |
| Итого |  |  |  |  | 0,207689 | 0,1995 | 0,000459 | 0,199959 | 0,00773 |
| 2023-2028 год |
| Котельная–СПК | ТТС-650 | 0,04175 | 0,03799 | 0,000209 | 0,03778 | 0,0363 | 0,0000835 | 0,0363835 | 0,0013965 |
| Котельная - ДМ | ТТС-650 | 0,039445 | 0,03589 | 0,000197 | 0,03570 | 0,0343 | 0,0000789 | 0,0343789 | 0,0013211 |
| Котельная - ШК | ТТС-650 | 0,11247 | 0,102348 | 0,0005624 | 0,101785 | 0,0978 | 0,000225 | 0,098025 | 0,00376 |
| Котельная - ДС | ТТС-650 | 0,01438 | 0,0130813 | 0,000072 | 0,013001 | 0,0125 | 0,0000288 | 0,0125288 | 0,0004722 |
| Котельная ---Лана | ТТС-650 | 0,003335 | 0,003035 | 0,0000167 | 0,003018 | 0,0029 | 0,0000067 | 0,0029067 | 0,0001113 |
| Котельная СП | ТТС-650 | 0,01311 | 0,01193 | 0,0000656 | 0,011865 | 0,0114 | 0,0000262 | 0,0114262 | 0,0004388 |
| Котельная - маг. | ТТС-650 | 0,004945 | 0,0045 | 0,0000247 | 0,004475 | 0,0043 | 0,0000099 | 0,0043099 | 0,0001651 |
| Итого |  |  |  |  | 0,207689 | 0,1995 | 0,000459 | 0,199959 | 0,00773 |

Существующие значения установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника | Располагаемая тепловая мощность источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в горячей воде, Гкал/ч | в горячей воде, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Село Корекозево | МУП «Перемышльтепло» | Собственные источники тепловой энергии МУП «Перемышльтепло» |  |  |
|  |  | Котельная Корекозево | 1,118 | 0,56 |
|  |  | Источники тепловой энергии других ЭСО: |  |  |
| Всего по МУП «Перемышльтепло» | 1,118 | 0,56 |
| Всего по населенному пункту | 1,118 | 0,56 |

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

| Наименование населенного пункта | Наименование источника теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию | Наименование основного оборудования котельной | Кол-во | Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Корекозево | Котельная Корекозево | 2015 г. | Турбо Терм Стандарт-0,65 | 2 | 1,118 | 0,56 |

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто» приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5.

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная Корекозево | 1,118 | 0,8944 | 0,0335 | 0,8609 |

Значения существующих потерь тепловой энергии (Гкал) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6.

| Наименование источника | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Корекозево | 0,572 | 0,576 | 0,571 | 0,123 |

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на каждом этапе и к окончанию планируемого периода без учёта существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям* приведены в таблице 3.7.

В виду 3-х кратного резерва тепловой мощности рекомендуется как можно скорее рассмотреть альтернативные возможности внебюджетного финансирования, такие как энергосервисный контракт, концессионное соглашение, договор рассрочки и т.д.

Таблица 3.7.

| Объект | Ед. изм. | Существующее значение | Перспективные значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,118 | - |
|  | тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1995 | - |
| Котельная–СПК | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,04175 |
|  | тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | - | 0,0363 |
| Котельная - ДМ | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,039445 |
|  | тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | - | 0,0343 |
| Котельная - ШК | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,11247 |
|  | тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | - | 0,0978 |
| Котельная - ДС | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,01438 |
|  | тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | - | 0,0125 |
| Котельная ---Лана | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,003335 |
|  | тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | - | 0,0029 |
| Котельная СП | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,01311 |
|  | тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | - | 0,0114 |
| Котельная - маг. | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,004945 |
|  | тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | - | 0,0043 |

(*) Договора теплоснабжения на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

# Раздел 3.	Перспективные балансы теплоносителя.

# Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом теплопотребления, м3 | Нормативная производительность водоподготовки, м3/ч | Существующая производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Корекозево | зависимая | 20,132 | 22,5 | 22,3 |

# Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом теплопотребления, м3 | Существующая аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Корекозево | закрытая | 20,132 | 18 |

# Раздел 4.	Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Увеличение тепловой нагрузки на котельную не планируется, все новые здания жилой застройки будут отапливаться от индивидуальных источников тепловой энергии.

# Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции источников тепловой мощности, для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия не нужны на данном этапе, т.к. котельная работает с запасом тепловой мощности.

# Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В связи со строительством новой (менее) мощной котельной, а также переводом на индивидуальное отопление жилых домов  перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на рассматриваемый период не планируется.

# Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового

ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно

Ввиду отсутствия выработавших нормативный срок источников тепловой энергии мероприятия по продлению ресурса источников тепла не проводились.

Ввиду наличия избыточных мощностей, мероприятия по снижению нагрузок не планируются.

# Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Мероприятия по дооборудованию котельной источниками комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когерационными установками) не предполагаются в виду экономической нецелесообразности (низкое потребление электрической энергии на собственные нужды, низкий тариф).

# Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предполагаются в виду нецелесообразности данного мероприятия.

# Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода

Мероприятия по распределению тепловой нагрузки между источниками выработки тепловой энергии не предполагается в виду отсутствия других источников теплой энергии.

# Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую

тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

При проектировании систем централизованного теплоснабжения применяется график с расчетной температурой воды на источнике 150/70°С или 130/70 °С. Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения.

Тепловая сеть систем централизованного теплоснабжения МУП «Перемышльтепло» села Корекозево построена по централизованному принципу и работает по температурному графику 95/70.

Исходные данные для расчета температурных графиков в системах теплоснабжения сельского поселения «Село Корекозево» на 2016-2017 гг. представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Наименование источника теплоты | Вид регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплоснабжения | Расчетная температура наружного воздуха, оС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, оС | Срезка температурного графика, оС | Температурный график, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Корекозево | по графику | -27 | 18 | нет | 95/70 |

Рис. 5.2. Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельных в тепловые сети сельского поселения «Село Корекозево» 95/70 оС на 2017-2018 гг.

Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 95/70 оС на 2017-2018 г. от котельных в тепловые сети села Корекозево приведен в таблице 5.3.

Таблица 5.3.

| Температура наружного воздуха, оС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, оС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, оС | Температура наружного воздуха, оС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, оС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40,0 | 35,0 | -10 | 70,0 | 54,0 |
| 7 | 42,0 | 36,0 | -11 | 71,0 | 55,0 |
| 6 | 44,0 | 37,0 | -12 | 73,0 | 56,0 |
| 5 | 46,0 | 38,0 | -13 | 74,0 | 57,0 |
| 4 | 47,0 | 39,0 | -14 | 76,0 | 58,0 |
| 3 | 49,0 | 40,0 | -15 | 77,0 | 59,0 |
| 2 | 51,0 | 41,0 | -16 | 79,0 | 60,0 |
| 1 | 53,0 | 42,0 | -17 | 82,0 | 62,0 |
| 0 | 54,0 | 44,0 | -18 | 84,0 | 62,0 |
| -1 | 56,0 | 45,0 | -19 | 85,0 | 63,0 |
| -2 | 57,0 | 46,0 | -20 | 85,0 | 64,0 |
| -3 | 59,0 | 47,0 | -21 | 88,0 | 64,5 |
| -4 | 61,0 | 48,0 | -22 | 89,0 | 65,0 |
| -5 | 62,0 | 49,0 | -23 | 91,0 | 66,0 |
| -6 | 64,0 | 50,0 | -24 | 92,0 | 67,0 |
| -7 | 65,0 | 51,0 | -25 | 93,0 | 68,0 |
| -8 | 66,0 | 52,0 | -26 | 94,0 | 68,0 |
| -9 | 68,0 | 53,0 | -27 | 95,0 | 70,0 |

# Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

# Раздел 5.	Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с

резервом (использование существующих резервов)

  - Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, сельского округа под жилищную, комплексную или

производственную застройку

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом отсутствуют.

Предложения по новому строительству тепловых сетей представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| Код начала участка | Физическая длина участка, м | Dу трубопровода, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| ДК–СПК | 34/30/34/95 | 50/5050/50 | надземная |
| Котельная - ДМ | 158/34/84/225/300 | 150/150/70/80 | надземная |
| Котельная - ШК | 158/54/30/22 | 150/125/100/100 | надземная |
| Котельная - ДС | 158/54/95/40 | 150/125/125/50 | Надземная |
| ДК---Лана | 34/30/34/50 | 50/50/50/40 | Надземная |
| Школа- СП | 16 | 80 | Надземная |
| ДК - маг. | 34/30/34/75 | 50/50/50/40 | Надземная |

# Раздел 6.	Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения будут рассмотрены в рамках проектов реконструкции котельной Корекозево.

Рисунок 6.1 Схема планируемых к строительству тепловых сетей поселка Корекозево.

# Раздел 7.	Перспективные топливные балансы

# Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, сельского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода

Таблица 7.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потребителей (с учётом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива | Расчётный годовой запас резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. м3 | условного топлива, т у.т. | мазута, тонн |
| 2016 г. |
| Котельная ДК | DIOS-H100 | 0,084458619 | 428,1134343 | 55,08 | 45,36 | - | - |
| Котельная Школа | DIOS-H300 | 0,343005412 | 1310,551329 | 269,28 | 221,76 | - | - |
| Котельная маг., СПК, Лана | DIOS-H100 | 0,084458619 | 428,1134343 | 55,08 | 45,36 | - | - |
| 2017 г. |
| Котельная ДК | DIOS-H100 | 0,084458619 | 428,1134343 | 55,08 | 45,36 | - | - |
| Котельная Школа | DIOS-H300 | 0,343005412 | 1310,551329 | 269,28 | 221,76 | - | - |
| Котельная маг., СПК, Лана | DIOS-H100 | 0,084458619 | 428,1134343 | 55,08 | 45,36 | - | - |
| 2018-2022 гг. |
| Котельная ДК | DIOS-H100 | 0,084458619 | 428,1134343 | 55,08 | 45,36 | - | - |
| Котельная Школа | DIOS-H300 | 0,343005412 | 1310,551329 | 269,28 | 221,76 | - | - |
| Котельная маг., СПК, Лана | DIOS-H100 | 0,084458619 | 428,1134343 | 55,08 | 45,36 | - | - |
| 2023-2028 гг. |
| Котельная ДК | DIOS-H100 | 0,084458619 | 428,1134343 | 55,08 | 45,36 | - | - |
| Котельная Школа | DIOS-H300 | 0,343005412 | 1310,551329 | 269,28 | 221,76 | - | - |
| Котельная маг., СПК, Лана | DIOS-H100 | 0,084458619 | 428,1134343 | 55,08 | 45,36 | - | - |

# Расчетные запасы резервного топлива

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

# Раздел 8.	Инвестиции в новое строительство

# Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода

Таблица 8.1.

| Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций всего*, тыс. руб. | Ориентировочный объём инвестиций* для реализации мероприятия по № годам, тыс. руб. |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.1 | Котельная ДК | 2300 |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Котельная Школа | 5400 |  | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Котельная маг., СПК, Лана | 4500 |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2016 года, должен быть уточнен после разработки проектно-сметной документации. |

# Раздел 9.	Решение по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных постановлением  Правительством Российской Федерации от 08 августа 2012 г. №808.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

11. Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров, указанных в пункте 12 настоящих Правил. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

прекращение права собственности или владения имуществом, указанным в абзаце втором пункта 7 настоящих Правил, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

12. Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 13 настоящих Правил, незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении указанных в абзацах третьем - пятом пункта 13 настоящих Правил фактов, являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

13. Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

14. Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 13 настоящих Правил, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, предусмотренных абзацами третьим - седьмым пункта 13 настоящих Правил.

15. Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Подача заявления заинтересованными организациями и определение единой теплоснабжающей организации осуществляется в порядке, установленном в пунктах 5 - 11 настоящих Правил.

16. Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным пунктом 13 настоящих Правил, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации в порядке, предусмотренном пунктами 5 - 11 настоящих Правил, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

17. Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В настоящее время предприятие  МУП «Перемышльтепло» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятие  МУП «Перемышльтепло»  находятся все магистральные тепловые сети в поселении Корекозево и тепловые мощности источников тепла.

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у  МУП «Перемышльтепло»  технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

- Предприятие   МУП «Перемышльтепло» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией сельского поселения «Село Корекозево» предприятие  МУП «Перемышльтепло».

# Раздел 10.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» должен содержать

распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 год |
| Котельная ДК | 0,097 | 0,087 | 0,0845 |
| Котельная Школа | 0, 415 | 0,377 | 0,343 |
| Котельная маг., СПК, Лана | 0,097 | 0,087 | 0,0845 |
| Итого | 0,609 | 0,551 | 0,512 |
| 2017-2022 года |
| Котельная ДК | 0,097 | 0,087 | 0,0845 |
| Котельная Школа | 0, 415 | 0,377 | 0,343 |
| Котельная маг., СПК, Лана | 0,097 | 0,087 | 0,0845 |
| Итого | 0,609 | 0,551 | 0,512 |
| 2022-2028 года |
| Котельная ДК | 0,097 | 0,087 | 0,0845 |
| Котельная Школа | 0, 415 | 0,377 | 0,343 |
| Котельная маг., СПК, Лана | 0,097 | 0,087 | 0,0845 |
| Итого | 0,609 | 0,551 | 0,512 |

В соответствии с табл. 3.2 мероприятие об перераспределении нагрузки от автономных котельных не эффективно. Ввиду ввода в эксплуатацию новой котельной с запасом мощности – прочие мероприятия не планируются. Для сохранения энергии планируется больше внимания уделять уменьшению потерь в тепловых сетях.

# Раздел 11.  Выявление бесхозных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории сельского поселения «Село Корекозево»  бесхозных тепловых сетей не выявлено.

# Заключение

Централизованное теплоснабжение жилых домов в сельском поселении Корекозево осуществляется на отопление административных, торговых и общественных зданий, отопление и ГВС жилых домов происходит за счет индивидуальных источников выработки тепловой энергии.

Ввиду ввода в эксплуатацию новой котельной с запасом мощности – прочие мероприятия не планируются. Для сохранения энергии планируется больше внимания уделять уменьшению потерь в тепловых сетях.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные тепловые источники (котельные, ТЭЦ) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа.

- малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива – сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

- установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.

- в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения выход из строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу теплоносителя на другой источник без отключения отопления и горячего водоснабжения зданий.

В государственной стратегии развития теплоснабжения России четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. В городах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоэлектроцентралей.

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключёнными нагрузками потребителей проведены расчеты гидравлических режимов работы систем теплоснабжения сельского поселения «Село Корекозево»  по реальным тепловым нагрузкам отопительного периода 2011 – 2012 гг.

Развитие теплоснабжения сельского поселения «Село Корекозево»  до 2028 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных  МУП «Перемышльтепло» с повышением эффективности  топливо использования.

Реализация целевых показателей действующей муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности так же позволит подключать новые объекты без значительного увеличения существующей тепловой мощности источников.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

# Список используемой литературы

- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

- ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования»;

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 41-01-2003. «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СанПиН 2.2.4.548-96. «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»;

- ГОСТ Р 51750-2001. «Методика определения энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах»;

- ГОСТ Р 51749-2001. «Энергопотребляющее оборудование общепромышленного назначения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация»;

- ГОСТ 31168-2003. «Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление»;

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. (Утверждены приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г №565/667);

- Справочник проектировщика тепловых сетей под редакцией А.А. Николаева, М. 1965;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» М. Госстрой России, 2000

- ПП РФ от 12 июля 2011 № 562 «Об утверждении перечня объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита».

# Text boxes

Выработка

тепловой энергии

п

Полезный

отпуск тепла отребителям

Температура сетевой воды, С

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ГРАФИК

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Температура наружного воздуха, С