Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального района

«01» апреля 2020г. № 249

Администрация муниципального района «Перемышльский район»

Калужская область, с. Перемышль

Схема теплоснабжения

СП «Село Перемышль»

(актуализация на 2021г.)

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Пояснительная записка:

II.         Графические материалы:

| №№ п/п | Названия схем | Категория схем | Масштаб схем |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП-1 | Схема теплоснабжения сельского поселения «Село Перемышль» |  | 1:200 000 |

Введение

Проектирование системы теплоснабжения сельского поселения «Село Перемышль» представляет собой комплексную проблему от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве, основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения «Село Перемышль»  принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 20 лет, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

В данной работе определена потребность в тепле жилищно-коммунального сектора сельского поселения «Село Перемышль», а так же представлены варианты развития систем теплоснабжения на период до 2028года.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  сельского поселения «Село Перемышль»

  - Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  сельского поселения «Село Перемышль» осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Небольшая часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории  сельского поселения «Село Перемышль» осуществляет  МУП «Перемышльтепло».

На территории сельского поселения «Село Перемышль» расположено две  газовые котельные, в селе Перемышль. Котельные снабжают централизованным теплоснабжением большую часть общественных зданий в данных населенных пунктах.

В с. Перемышль на данный момент работают две котельные: котельная ДК и котельная ЦРБ. Котельная ДК снабжена двумя водогрейными котлами марки «Super Raс – 1045», установленная мощность которых составляет 2,12 кВт. На данный момент мощности котельной  хватает для качественного теплоснабжения всех подключенных к ней зданий. Котельная работает на природном газе.

Котельная ЦРБ также работает на природном газе, снабжена котлами «КВа-0,25» в кол-ве 2-х штук, номинальная теплопроизводительность каждого- 0,25 МВт и котлом «Турботерм – 250», установленная мощность котельной составляет 0,25 Гкал/час.

Кроме того на территории  сельского поселения «Село Перемышль» часть жилых домов отапливается автономно от газовых или твердотопливных котлов, часть отапливается печным отоплением. Среднегодовая выработка тепла топочными составляет ориентировочно 27239 Гкал/год, расход газа – 3,4 млн. куб. м /год.

Размещение котельной представлено в графической части.

1.2.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом  сельского поселения «Село Перемышль».

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 966,0 |  |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 69,8 |  |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 30,2 |  |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % |  |  |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади квартир | 78,826 |  |
| 2.1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 78,826 |  |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади квартир |  | 12,0 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | (1 детский сад и 1 школа) |  |
| 3.2 | Зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 6,6 |  |
| 3.3 | Спортивные залы общего пользования | тыс. м2 |  |  |
| 3.4 | Торговые центры | тыс. м2 |  |  |

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления  котельной .

Таблица 2

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Годовое потребление |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал | Теплоноситель, м3 |
|  | Отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Котельная ДК | 3048 |  | 275 |  |
| Котельная ЦРБ | 714 |  | 70 |  |
| Итого: | 3762 |  | 345 |  |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Котельные

| Потребители тепла | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- |
|  | отопление | ГВС |
| ЦРБ | 714 | - |
| ДК | 3048 | - |

Котельная ЦРБ

| Потребители тепла | V(м3) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |
| --- | --- | --- |
| ЦРБ | 70 | 714 |

Котельная ДК

| Потребители тепла | V(м3) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |
| --- | --- | --- |
| МБУК «Культурно-досуговый центр Перемышльского района» |  | 301,34 |
| Отдел культуры |  | 11,60 |
| МБУ ДО «ДШИ» |  | 98,704 |
| Перемышльская СОШ |  | 802,113 |
| Отдел образования |  | 62,727 |
| Дет.сад «Радуга» |  | 104,46 |
| Отдел аграрной политики |  | 37,196 |
| Отдел соц.защиты населения |  | 54,334 |
| ГБУ Калужской области «Козельский центр социального обслуживания граждан» |  | 1,41 |
| ДЮСШ «Авангард» |  | 104,869 |
| Отдел Финансов |  | 25,699 |
| Администрация МР «Перемышльский район» |  | 117,256 |
| Администрация СП «Село Перемышль» |  | 47,547 |
| Межр.инспекция налог.службы |  | 32,127 |
| Судебный участок №41 |  | 11,43 |
| Полиция |  | 104,97 |
| Управл.судебн.департамента |  | 79,2 |
| Прокуратура |  | 25,37 |
| ГБОУ СПО «ПЭТ» |  | 153,797 |
| ГУ Центр занятости населения |  | 38,239 |
| Управл.Федер.службы гос.рег. |  | 32,773 |
| ГО Фед.службы Калугастат |  | 17,951 |
| Казначейство |  | 19,904 |
| УФ миграц.службы |  | 2,42 |
| УФПС Козельский почтампт |  | 55,391 |
| ООО «Лана» |  | 90,482 |
| ООО «Химмедсервис» |  | 141,09 |
| КП Калужской области «БТИ» |  | 9,867 |
| ИП Алферова Н.Э. |  | 86,164 |
| ИП Стрыков |  | 2,629 |
| ИП Зайцева |  | 2,232 |
| АО «Тандер» |  | 19,15 |
| ГБУ «МФЦ Калужской области» |  | 3,40 |
| Центр гигиены |  | 3,898 |
| Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области |  | 11,93 |
| ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по Калужской области |  | 0,74 |
| Сбербанк РФ |  | 85,705 |
| Редакция газеты «Наша Жизнь» |  | 34,072, |
| ИП Диденко К.К. |  | 20,34 |
| ИП Тимошенков |  | 27,325 |
| ООО «Мечта» |  | 2,106 |
| Население |  | 190,79 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в селах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Таблица 3

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная ЦРБ |
| 130 |  | 119 | 140 |
| Котельная ДК |
| 432 | 402 | 240 | - |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 4

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ДК | 1,72 |
| Котельная ЦРБ | 0,645 |

Небольшая часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  сельского поселения «Село Перемышль»  на данный момент осуществляет МУП «Перемышльтепло».

В соответствии с генпланом  сельского поселения «Село Перемышль» для модернизации существующей системы теплоснабжения и теплоснабжения запроектированной застройки в поселении необходимо провести следующие мероприятия:

- Автономное отопление запроектированных общественных зданий в деревнях Хохловка и Поляна.

- Автономное отопление запроектированной усадебной застройки в деревнях Хохловка и Поляна, в селе Перемышль от газовых индивидуальных котлов, в остальных населенных пунктах сельского поселения «Село Перемышль» предусмотрено печное отопление новой застройки.

- Реконструкция тепловых сетей по  территории с.Перемышль, так как недостаточна пропускная способность теплотрассы к существующим нагрузкам. Прокладка новой теплотрассы предусматривается надземно стальными трубами в изоляции из пенополиуретана с полиэтиленовым покрытием типа ППУ ПЭ.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения запроектированного индивидуального жилищного фонда в деревнях Хохловка и Поляна, в селе Перемышль.

Сельское поселение «Село Перемышль» на данный момент газифицировано более чем на 75%.Часть индивидуальных жилых домов в селе Перемышль, в деревнях Хохловка и Поляна имеет индивидуальное газовое отопление, часть – печное отопление.

В остальных населенных пунктах сельского поселения «Село Перемышль»  существующая усадебная застройка отапливается печами.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

Таблица 5

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией сельского поселения «Село Перемышль»  указанная тенденция будет сохраняться.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии увеличиваются на 4,23 Гкал/час в сравнение с существующими, так как в генеральном плане  сельского поселения «Село Перемышль» предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения в связи с увеличением тепловой нагрузки для запроектированных общественных и секционных жилых зданий.

2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 6

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Резерв котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная ДК | 1,72 | 0,4 |
| Котельная ЦРБ | 0,645 | 0,345 |

2.6.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельной).

Таблица 7

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная ДК Котельная ЦРБ | 0,022 0,012 | - - |

2.7.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 8

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная ДК | 1,615 | 1,450 |  |
| Котельная ЦРБ | 0,612 | 0,546 |  |

2.8.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 9

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ДК | 0,022 |
| Котельная ЦРБ | 0,012 |

2.9.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 11

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | Резерв по договорам |
| Котельная ДК | 1,72 | - |  |
| Котельная ЦРБ | 0,645 | 0,215 |  |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 12

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Нормативное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max производи тельность установки |
| Котельная ДК | 0,085 | Комплексон- 6 | 6 куб.м в час |
| Котельная ЦРБ | 0,017 | Комплексон-6 | 6куб.м в час |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 13

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| Котельная ДК | 16,8 | 6 |
| Котельная ЦРБ | 16,8 | 6 |

Раздел 4.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

В соответствии с генпланом  сельского поселения «Село Перемышль» модернизация системы теплоснабжения включает в себя  использование резерва мощности существующих котельных, прокладку новых тепловых сетей и реконструкцию существующих с износом более 50 %.                                                                                                                   Таблица 14

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовая котельная в с.Перемышль |  |  |
| 1.1 | Реконструкция котельной с заменой котла и оборудования, с целью перевода и использования его для теплоснабжения новой и существующей застройки | шт | Увеличение мощности котельной с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |

4.2.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 15

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовая котельная в с.Перемышль |  |  |
| 1.1 | Использование существующего котла, его мощности для теплоснабжения существующей и новой застройки в поселке. | шт | Увеличение мощности котельной с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |
| 1.2 | Реконструкция тепловых сетей с износом более 50% | м | Снижение тепловых потерь, обеспечение надежности работы тепловых сетей |

4.3.Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с генпланом  сельского поселения «Село Перемышль» модернизация системы теплоснабжения включает в себя  модернизацию существующих котельных с целью увеличения теплопроизводительности с использованием резерва мощности.

4.4.Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.5.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Генеральным планом сельского поселения «Село Перемышль» предусмотрено изменение схемы теплоснабжения в селе Перемышль. Принято проектное решение об увеличении мощности существующей котельной в поселке и использование резерва мощности на данный момент. От котельной предусматривается теплоснабжение запроектированной общественной, секционной и административной застройки.

Прокладка тепловых сетей к новой застройке принята надземной, двухтрубной по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. Схема сети теплоснабжения – тупиковая.

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются стальными, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием типа ППУ ПЭ.

В соответствии с генеральным планом  сельского поселения «Село Перемышль» предусматривается реконструкция существующих тепловых сетей  в селе Перемышль с процентом износа более 50%.

Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица 16

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ДК | 1,72 | 1,52 |
| 2. | Котельная ЦРБ | 0,645 | 0,245 |

4.6.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной ДК

(температурный график 95 – 70 0С)

Таблица 17

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С | Температура воды в обратной линии, То0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,0 | 35,0 |
| 7 | 42,0 | 36,0 |
| 6 | 44,0 | 37,0 |
| 5 | 46,0 | 38,0 |
| 4 | 47,0 | 39,0 |
| 3 | 49,0 | 40,0 |
| 2 | 51,0 | 41,0 |
| 1 | 53,0 | 42,0 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 56,0 | 45,0 |
| -2 | 57,0 | 46,0 |
| -3 | 59,0 | 47,0 |
| -4 | 61,0 | 48,0 |
| -5 | 62,0 | 49,0 |
| -6 | 64,0 | 50,0 |
| -7 | 65,0 | 51,0 |
| -8 | 66,0 | 52,0 |
| -9 | 68,0 | 53,0 |
| -10 | 70,0 | 54,0 |
| -11 | 71,0 | 55,0 |
| -12 | 73,0 | 56,0 |
| -13 | 74,0 | 57,0 |
| -14 | 76,0 | 58,0 |
| -15 | 77,0 | 59,0 |
| -16 | 79,0 | 60,0 |
| -17 | 82,0 | 61,0 |
| -18 | 84,0 | 62,0 |
| -19 | 85,0 | 63,0 |
| -20 | 88,0 | 64,0 |
| -21 | 89,0 | 64,5 |
| -22 | 91,0 | 65,0 |
| -23 | 92,0 | 66,0 |
| -24 | 93,0 | 67,0 |
| -25 | 94,0 | 68,0 |
| -26 | 95,0 | 68,0 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

График температуры сетевой воды котельной ЦРБ

(температурный график 95-70 0С)

Таблица 18

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С | Температура воды в обратной линии, То0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 37,5 | 34,0 |
| 7 | 39,0 | 35,5 |
| 6 | 41,0 | 36,5 |
| 5 | 42,0 | 38,0 |
| 4 | 43,5 | 39,0 |
| 3 | 45,0 | 40,0 |
| 2 | 46,5 | 41,5 |
| 1 | 48,0 | 42,5 |
| 0 | 49,5 | 43,5 |
| -1 | 51,0 | 44,5 |
| -2 | 52,5 | 46,0 |
| -3 | 54,0 | 47,0 |
| -4 | 55,0 | 48,0 |
| -5 | 56,5 | 49,0 |
| -6 | 58,0 | 50,0 |
| -7 | 59,5 | 51,0 |
| -8 | 60,5 | 52,0 |
| -9 | 62,0 |  |
| -10 | 63,5 | 53,0 |
| -11 | 64,5 | 54,0 |
| -12 | 66,0 | 55,0 |
| -13 | 67,5 | 56,0 |
| -14 | 68,5 | 57,0 |
| -15 | 70,0 | 58,0 |
| -16 | 71,0 | 59,0 |
| -17 | 72,5 | 60,0 |
| -18 | 74,0 | 61,0 |
| -19 | 75,0 | 62,0 |
| -20 | 76,5 | 62,5 |
| -21 | 77,5 | 63,5 |
| -22 | 79,0 | 64,5 |
| -23 | 80,0 | 65,5 |
| -24 | 81,5 | 66,5 |
| -25 | 82,5 | 67,5 |
| -26 | 84,0 | 68,0 |
| -27 | 85,0 | 69,0 |
| -28 | 86,0 | 70,0 |
| -29 | 87,0 | 71,0 |
| -30 | 88,0 | 72,0 |
| -31 | 89,0 | 73,0 |
| -32 | 90,0 | 74,0 |

4.7.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица 19

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ДК | 1,72 | 2,58 |
| 2. | Котельная ЦРБ | 0,645 | - |

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана  сельского поселения «Село Перемышль»  рассчитана до 2033 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2033 года.

Раздел 5.Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Прокладка тепловых сетей к новой застройке от новых и реконструируемой котельных принята надземной, двухтрубной, в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. Схема сети теплоснабжения – тупиковая.

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются стальными, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием типа ППУ ПЭ.

Существующие тепловые сети в селе Перемышль от существующих котельных с износом более 50% предусматривается реконструировать на стальные, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием типа ППУ ПЭ трубы.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах село поселения «Село Перемышль» под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В соответствии с генпланом сельского поселения «Село Перемышль»  проектом предусматривается строительство тепловых сетей от запроектированных и реконструируемой котельных.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Проектом предусматривается прокладка новых тепловых сетей стальными трубами изолированными пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием типа ППУ ПЭ для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Проектом предусматривается реконструкция существующих тепловых сетей с износом более 50% в селе Перемышль стальными трубами изолированными пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием типа ППУ ПЭ для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Таблица 20

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельные с.Перемышль (существующие) |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей (350 п.м.) от котельной до потребителей | к-т | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |

Раздел 6.Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах сельского поселения «Село Перемышль» по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах сельского поселения «Село Перемышль» по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 21

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тыс. м3 |  |  |
| Котельная ДК | 630 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ЦРБ | 110 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана  сельского поселения, т.е. на период до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры сельского поселения.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций  в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2014-2020 гг.

(По укрупненным показателям базисной стоимости строительства)

| № пп | Адрес объекта мероприятия | Ед.изм | Объ-ёмные пока-затели | Финансовые потребности, всего, тыс.руб | Реализация мероприя-тий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |
| 1. | Котельная в С.Перемышль |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка ПСД Рек-ции разводящих сетей (700 п.м. труб) от котельной до потребителей | к-т | 1 | (70,32+132,81)*0,7км*1,5*1,1*3,42=1595,5*0,25=398,85 400,0 |  | 400 |  |
| 1.3 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. труб | 700 | НЦС 81-02-13-2012 табл.13-02-004-04 21177,48*0,7*0,99*0,998*6,87/6,49=95029,83*0,25=15504,22 1550,50 |  | 1550,5 |  |
| 1.4 | Прокладка новых тепловых сетей стальными трубами с изоляцией и покрытием типа ППУ ПЭ к новым потребителям | км | 1 | НЦС 81-02-13-2012 табл.13-02-004-04 Прокладка теплосети в непроходных каналах из 2-х ст.труб д=150 мм в изоляции ППУ,1,6МПа, t=115оС в мокрых грунтах Стоимость прокладки 1 км: 21177,48 *0,99*0,998*6,87/6,49= =2214,80 = 2214,800 (на 1 км канала) |  | 2214,9 |  |
| 1.5 | Разработка ПСД на прокладку ТС | км | 1 | СБЦП 81-2001-07,тб.9,п.13 Стоимость ПСД на теплосеть в каналах 2-х тр. д=150 мм, протяженностью свыше 0,1 до 1 км =(18,75+184,38)*1,5*1,1*3,42= =114,626 = 114,60 |  | 114,6 |  |
|  | Всего инвестиционные затраты за период, в т.ч. | 4280,0 |  | 4280,0 |  |
|  | Собственные средства, из них: | 430,00 |  | 430,0 |  |
|  | Прибыль, направленная на инвестиции | 380,00 |  | 380,0 |  |
|  | Амортизация | 50,00 |  | 50,0 |  |
|  | Бюджетные средства, из них: | 3850,00 |  | 3850,0 |  |
|  | Областной бюджет | 3450,00 |  | 3450,0 |  |
|  | Местный бюджет | 400,00 |  | 400,0 |  |

Примечание:  Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории сельского поселения «Село Перемышль»  осуществляет   МУП «Перемышльтепло».

В качестве единой теплоснабжающей организации сельского поселения «Село Перемышль»  предлагается определить  МУП «Перемышльтепло».

Зона деятельности теплоснабжающей организации  МУП «Перемышльтепло» охватывает большую часть территории сельского поселения «Село Перемышль», так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Перемышль.

Раздел 9.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Таблица 23

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ДК | 1,72 | 1,52 |
| 2. | Котельная ЦРБ | 0,645 | 0,245 |

Раздел 10.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

На территории  сельского поселения «Село Перемышль»  нет бесхозяйных тепловых сетей.