Приложение №4

к постановлению администрации

муниципального района

«Перемышльский район»

от «01» апреля 2020г. № 249

Администрация муниципального района «Перемышльский район»

Калужская область, с. Перемышль

Схема теплоснабжения

СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»

(Актуализация на 2021г.)

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Пояснительная записка:

II.         Графические материалы:

| №№ п/п | Названия схем | Категория схем | Масштаб схем |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП-1 | Схема теплоснабжения сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» |  | 1:200 000 |

Введение

Проектирование системы теплоснабжения сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» представляет собой комплексную проблему от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция», в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве, основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»  принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15-20 лет, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

В данной работе определена потребность в тепле жилищно-коммунального сектора сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция», а так же представлены варианты развития систем теплоснабжения на период до 2028года.

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»

1.1.Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда переведена на индивидуальное поквартирное газовое отопление.

4-х и 5-ти этажные многоквартирные дома, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории  сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»  осуществляет  МУП «Перемышлтепло».

На территории сельского поселения расположена одна газовая котельная в селе Калужская опытная сельскохозяйственная станция. Котельная снабжает централизованным теплоснабжением высокоэтажный многоквартирный жилой фонд, большую часть общественных и административных зданий в данном населенном пункте.

В с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция на данный момент работает одна котельная, расположенная с. Калужская опытная с/х станция, д56а. Котельная снабжена двумя водогрейными котлами марки «Турботерм – 3150», установленная мощность которых составляет 6,3 МВт. На данный момент мощности котельной  хватает для качественного теплоснабжения всех подключенных к ней зданий. Котельная работает на природном газе.

Кроме того на территории  сельского поселения часть жилых домов отапливается автономно от газовых или твердотопливных котлов, часть отапливается печным отоплением. Среднегодовая выработка тепла топочными составляет ориентировочно 4655 Гкал/год, расход газа – 2374,75 млн. куб. м /год.

Размещение котельной представлено на Рисунке 1 . Генеральный план поселения с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция.

Рисунок 1. Генеральный план поселения с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция.

1.1.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом  сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция».

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га |  |  |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 39,5 | 1303,92 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 5,0 |  |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 55,5 | 1,04 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади квартир | 16,808 |  |
| 2.1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 16,808 |  |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади квартир |  | 0,633 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 7,54(1 детский сад и 1 школа) |  |
| 3.2 | Зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га |  |  |
| 3.3 | Спортивные залы общего пользования | тыс. м2 | 0,576 |  |
| 3.4 | Торговые центры | тыс. м2 | 0,25 |  |

1.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления  котельной .

Таблица 2

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Годовое потребление |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал | Теплоноситель, м3 |
|  | Отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Котельная с.Калужская опытная с/х станция | 3 997,85 | 802,956 | 100,6 | 12 867 |
| Итого: | 3 997,85 | 802,956 | 100,6 | 12 867 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция

| Потребители тепла | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- |
|  | отопление | ГВС |
| Школа | 387,097 | 176,9 |
| ООО СП «Калужское» | 259,079 | 52,416 |
| Калужский НИИСХ Россельхозакадемии | 230,863 |  |
| Детский сад «Колосок» | 275 | 33,64 |
| ФАП | 77,641 |  |
| ФОК | 262,97 |  |
| Жилые дома | 2505,2 | 540 |

Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция

| Потребители тепла | V(м3) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/год) |
| --- | --- | --- |
| Школа | 2 846,7 | 563,997 |
| ООО СП «Калужское» | 846,5 | 311,495 |
| Калужский НИИСХ Россельхозакадемии | 4,8 | 230,863 |
| Детский сад «Колосок» | 545,5 | 308,64 |
| ФАП | 1,6 | 77,641 |
| ФОК | 5,5 | 262,97 |
| Жилые дома | 8 717,3 | 3045,2 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в селах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Таблица 3

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |
| - | 500 | 7000 | 1000 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 4

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 5,418 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  сельского поселения на данный момент осуществляет МУП «Перемышлтепло».

В соответствии с генпланом  сельского поселения для модернизации существующей системы теплоснабжения и теплоснабжения запроектированной застройки в поселении необходимо провести следующие мероприятия:

- Автономное отопление запроектированной усадебной застройки  в селе Калужская опытная с/х станция, д. Столпово, д. Заборовка,  от газовых индивидуальных котлов, в остальных населенных пунктах сельского поселения предусмотрено печное отопление новой застройки.

- Печное отопление запроектированных жилых домов в деревнях Заболотье  и др.

- Капитальный ремонт тепловых сетей по всей территории с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция планируется по мере износа.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения запроектированного индивидуального жилищного фонда  в селе Калужская опытная сельскохозяйственная станция.

Сельское поселение на данный момент газифицировано более чем на 80%.Часть индивидуальных жилых домов в селе Калужская опытная сельскохозяйственная станция, д. Столпово, д. Заборовка имеет индивидуальное газовое отопление, часть – печное отопление.

В остальных населенных пунктах поселения существующая усадебная застройка отапливается печами.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

Таблица 5

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Рост тепловых нагрузок и тепловой мощности на территории с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция не планируется.

2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 6

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Резерв котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 5,418 | 0,617 |

2.6.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельной).

Таблица 7

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 0,15 | 0,16 |

2.7.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 8

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 5,418 | 5,418 | 5,420 |

2.8.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 9

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 0,15 |

2.9.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 11

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | Резерв по договорам |
| Котельная с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 5,418 | 2,709 | - |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 12

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Нормативное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max производи тельность установки |
| Котельная с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | - | STF 1665-9000 | 5,6 м3/час |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 13

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 16 | 5,6 м3/ч |

Раздел 4.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях сельского поселения.

В соответствии с генпланом  сельского поселения модернизация системы теплоснабжения включает в себя  использование резерва мощности существующей котельной и реконструкцию существующих с износом более 50 %.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 14

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовая котельная в с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  |
| 1.1 | Реконструкция котельной и оборудования для теплоснабжения новой и существующей застройки | 1 шт. | Уменьшение мощности котельной с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |

4.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 15

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовая котельная в с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  |
| 1.1 | Реконструкция существующей котельной и использование ее мощности для теплоснабжения существующей в селе. | 1 шт. | Уменьшение мощности котельной с гарантированным обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |
| 1.2 | Реконструкция тепловых сетей с износом более 50% (демонтаж) | 1200 м | Снижение тепловых потерь, обеспечение надежности работы тепловых сетей |

4.4. Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с генпланом  сельского поселения модернизация системы теплоснабжения включает в себя  модернизацию существующей котельной с целью увеличения теплопроизводительности с использованием резерва мощности.

4.6.Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Генеральным планом сельского поселения не предусматривается изменение схемы теплоснабжения в селе Калужская опытная с/х станция. От котельной предусматривается теплоснабжение многоэтажных жилых домов и административной застройки.

В соответствии с генеральным планом  сельского поселения предусматривается реконструкция существующих тепловых сетей  в селе Калужская опытная с/х станция с процентом износа более 50%.

Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица 16

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 5,418 | 4,8 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Температурный график отпуска теплово	й энергии для котельной

с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция

(температурный график 95 – 70 0С)

Таблица 17

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С | Температура воды в обратной линии, То0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,0 | 35,0 |
| 7 | 42,0 | 36,0 |
| 6 | 44,0 | 37,0 |
| 5 | 46,0 | 38,0 |
| 4 | 47,0 | 39,0 |
| 3 | 49,0 | 40,0 |
| 2 | 51,0 | 41,0 |
| 1 | 53,0 | 42,0 |
| 0 | 53,0 | 43,0 |
| -1 | 56,0 | 44,0 |
| -2 | 57,0 | 45,0 |
| -3 | 59,0 | 46,0 |
| -4 | 61,0 | 47,0 |
| -5 | 62,0 | 48,0 |
| -6 | 64,0 | 49,0 |
| -7 | 65,0 | 50,0 |
| -8 | 67,0 | 51,0 |
| -9 | 68,0 | 52,0 |
| -10 | 70,0 | 53,0 |
| -11 | 71,0 | 54,0 |
| -12 | 73,0 | 55,0 |
| -13 | 74,0 | 56,0 |
| -14 | 76,0 | 57,0 |
| -15 | 77,0 | 58,0 |
| -16 | 79,0 | 59,0 |
| -17 | 81,0 | 60,0 |
| -18 | 82,0 | 61,0 |
| -19 | 84,0 | 62,0 |
| -20 | 85,0 | 63,0 |
| -21 | 86,0 | 64,0 |
| -22 | 88,0 | 65,0 |
| -23 | 89,0 | 66,0 |
| -24 | 91,0 | 67,0 |
| -25 | 92,0 | 68,0 |
| -26 | 94,0 | 69,0 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица 18

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 5,418 | 4,80 |

Учитывая перевод малоэтажного жилого фонда на индивидуальное теплоснабжение возникает необходимость демонтажа тепловых сетей идущих к жилым домам.

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана  сельского поселения рассчитана до 2033 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2033 года.

Раздел 5.Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В соответствии с генпланом  сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» проектом предусматривается реконструкция тепловых сетей.

Существующие тепловые сети в селе Калужская опытная сельскохозяйственная станция от существующей котельной с износом более 50% предусматривается реконструировать на стальные, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием типа ППУ ПЭ трубы.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В соответствии с генпланом сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» проектом не предусматривается строительство тепловых сетей от существующей котельной.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Проектом не предусматривается прокладка новых тепловых сетей. Проектом предусматривается реконструкция существующих тепловых сетей с износом более 50% в селе Калужская опытная сельскохозяйственная станция стальными трубами изолированными пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием типа ППУ ПЭ для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Таблица 19

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция (существующая) |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей (1722 п.м.) от котельной до потребителей | к-т | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 1.2 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |

Раздел 6.Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 20

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тыс. м3 |  |  |
| Котельная с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 1906,75 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана  сельского поселения  и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры сельского поселения.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций  в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2014-2020 гг.

(По укрупненным показателям базисной стоимости строительства)

| № пп | Адрес объекта мероприятия | Ед.изм | Объ-ёмные пока-затели | Финансовые потребности, всего, тыс.руб | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |
| 1. | Котельная в с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД Рек-ции разводящих сетей (3444 п.м. труб) от котельной до потребителей | к-т | 1 | (70,32+132,81)*1722км*1,5*1,1*3,42=1973,86*0,25=493,5 | 493,5 |  |  |
| 1.2 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. труб | 3444/ 1722 | НЦС 81-02-13-2012 табл.13-02-004-04 21177,48*1722*0,99*0,998*6,87/6,49=38140,4*0,25=9535,1 | 9535,1 |  |  |
| 1.3 | Прокладка новых тепловых сетей стальными трубами с изоляцией и покрытием типа ППУ ПЭ к новым потребителям | км | 0,1 | НЦС 81-02-13-2012 табл.13-02-004-04 Прокладка теплосети надземно из 2-х ст.труб д=150 мм в изоляции ППУ,1,6МПа, t=115оС Стоимость прокладки 1 км: 21177,48 *0,99*0,998*6,87/6,49= =22148,90 |  | 2214,9 |  |
| 1.4 | Разработка ПСД на прокладку ТС | км | 1 | СБЦП 81-2001-07,тб.9,п.13 Стоимость ПСД на теплосеть в 2-х тр. д=150 мм, протяженностью свыше 0,1 до 1 км =(18,75+184,38)*1,5*1,1*3,42= =1146,26 = 1146,00 |  | 1146 |  |
|  | Всего затраты за период, в т.ч. | 13389,5 | 10028,6 | 3360,9 |  |
|  | Бюджетные средства, из них: | 13389,5 | 10028,6 | 3360,9 |  |
|  | Областной бюджет | 3500 | 3500 | - |  |
|  | Местный бюджет | 9889,50 | 6528,6 | 3360,9 |  |

Примечание:  Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8.Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории сельского поселения осуществляет  МУП «Перемышльтепло».

Для сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная  станция» в качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить МУП «Перемышльтепло».

Зона деятельности теплоснабжающей организации МУП «Перемышлтепло» охватывает большую часть территории  сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция.

Раздел 9.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Таблица 21

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 5,418 | 4,8 |

Раздел 10.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

На территории  сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»  нет бесхозяйных тепловых сетей.